## Slide 1: 分生實驗
Chen Po-Hsuan

## Slide 2: 實驗室安全規則及注意事項
禁止穿著拖鞋、涼鞋，在操作實驗時必須穿著實驗衣。
未經許可不得任意使用儀器設備、藥品，不得任意搬動儀器，不得任意拿取實驗室之藥品、器材。
操作實驗中禁止打鬧嬉笑，上課時禁止做與上課內容不相關的東西。
離開實驗室，確實清點實驗器材，需將座位附近環境整理乾淨。
值日組需於前一個禮拜與助教確認上課所需的藥品、器材。
當週值日組需留下打掃環境。
身體不適、精神不好時，請立即停止實驗。

## Slide 3: 實驗室安全規則及注意事項
使用任何藥品，請先看清標示查明是否會對人體造成傷害。
a. 揮發性的溶劑： 務必在通風櫥中量取、配製。
b. 有毒、致癌藥劑： 例如 acrylamide (神經毒)，ethidium
bromide (突變劑) 請戴手套取用，並請勿到處污染。
c. 藥品廢液切不可往水槽隨意傾倒，需依指定集中處理。

## Slide 4: 實驗室安全規則及注意事項
使用儀器或器具：
a. 離心機：相對位置的離心管務必平衡。
b. 供電器：會產生極高的電壓，開啟電源時請勿觸摸電極。
c. 微波爐：加熱時必須把瓶蓋或管蓋鬆開，以免發生爆炸。
d. UV 燈管：使用 UV transilluminator 觀察膠片時，務
必使用 UV 光不能穿透之防護板或眼鏡。
e. 酒精燈：請小心講義、紙張、衣袖以及有機溶劑
等易燃物。

## Slide 5: 實驗室安全規則及注意事項
菌液的處理：
本實驗使用之細菌雖然不是病原菌，任何細菌皆可能造成感染。此外，實驗中部份菌種帶有來自質體的抗藥性，隨意丟棄容易造成環境中抗藥性細菌的繁衍，故請注意：
a. 與細菌接觸過的任何容器或培養基，使用後必須經過
滅菌才可丟棄。
b. 實驗若不小心被菌液濺到，請用大量清水沖洗，並以
70% 酒精消毒。
c. 桌面或地面有菌液翻覆時，請以 10% 漂白水擦拭清理。

## Slide 6: 高壓蒸氣滅菌
以高壓蒸氣滅菌釜 (autoclave) 來進行滅菌，其條件設定為溫度 121℃，相當於 1.2 kg/cm2，短時間（一般約 20~30 分鐘）一次滅菌，可將能耐高溫之微生物及其孢子消滅，適用於培養基、橡皮器具、血清瓶及其他厚壁之玻璃器具。若用於培養基滅菌時，需考慮製備不同的培養基有不同的滅菌條件，以下方法採用滅菌之條件為：溫度 121℃，滅菌時間 30 分鐘。

## Slide 7
確認內鍋水是否足夠 (水位必須淹過底盤)
若無，加水前須先確認出水閥是否關閉
檢查電源，並將釜內鐵籃取出

## Slide 8
出水閥
向右轉為關，向左轉為開

## Slide 9
排氣閥
檢查手動排氣閥是否關閉

## Slide 10
將需要滅菌之物品放入鐵籃中再置入釜內，並確實將滅菌釜之蓋子推回後轉緊

## Slide 11
溫度鈕
壓力表
溫度121 ℃、時間30min，開始滅菌壓力1.5大氣壓

## Slide 12
排氣閥
滅菌完後，緩慢打開手動排氣閥排除內鍋蒸氣，直到內鍋壓力回到 0 kg 為止

## Slide 13
將滅菌釜之蓋子旋開，身體與臉部不可靠近釜口，避免遭蒸氣燙傷
戴上厚棉質手套取出物品，並將蓋子推回但不閉上以消散蒸氣

## Slide 14
步驟:
1. 在不銹鋼網籃內套上滅菌用塑膠袋。
將欲滅菌之血清瓶洗淨，瓶蓋使用鋁箔紙包覆並貼上滅菌
用之膠帶，平放於不銹鋼網籃中，將塑膠袋口內折封起來。
插上電源 ，轉動旋鈕至溼熱滅菌功能。
將滅菌釜之排氣閥與排水閥關緊，加入約二公升之二次水
於滅菌釜內，再將不銹鋼網籃放入滅菌釜中。
5. 將滅菌釜釜門旋緊
設定滅菌條件：溫度為 121℃、壓力 1.2 atm (kg/cm2)、滅
菌時間為 30 分鐘滅菌釜即可開始運作。
滅菌完成時，滅菌釜會發出‘嗶’鳴叫聲，經 40 秒後會自動切斷電源，此時可將排氣閥微開，使壓力下降，直到壓力歸零，滅菌之器具如需乾燥可將濕熱滅菌功能轉至乾燥滅菌功能，進行乾燥，或使用隔熱手套將閥門旋開，取出滅菌好之不銹鋼網籃，放至烘箱 (約 50~60 )℃ 中約經 12 小時烘乾，待冷卻後即可使用。

## Slide 15
注意事項：
 觀察滅菌膠帶後顏色之變化，以區分「已經滅菌」及「尚未滅菌」之物品。
*3M壓力滅菌指示膠帶：此膠帶上印有斜形白色指示線條圖案，在121 ℃經20分鐘或者130 ℃經4分鐘後，條紋圖案則100%變為黑色。
 勿置入滅菌釜之物品：
    非耐熱塑膠製品：寶特瓶‧‧‧等等。
    臘、大量高揮發性物質、酒精‧‧‧等等。

## Slide 16
Outline
3/02 ： Course introduction、 Usage guideline of pipetman
and instrument、solution preparation
3/16 ： Spectrophotometry of Nucleic acid、Agarose gel
preparation and electrophoresis
4/06 ： Reverse -Transcription PCR
3/09 ： Plasmid extraction
3/13 ： Restriction enzyme digestion
3/30 ： RNA extraction
4/13 ： Mid-term exam

## Slide 17
Outline
4/27： PCR (Polymerase Chain Reaction)
5/18 ： Competent cell preparation and DNA transformation
4/20 ： During the mid-term exam
5/04 ： PCR product clean up
5/11 ： Ligation of the insert DNA into the TA Clone
5/25 ： Clone check
6/08 ：
6/01 ： Restriction enzyme digestion
6/15 ： Final exam

## Slide 18: pipetman
型 號 | 體積範圍 (mL)
P2 | 0.5 ~ 2
P20 | 2 ~ 20
P100 | 20 ~ 100
P200 | 50 ~ 200
P1000 | 200 ~ 1,000
P5000 | 1,000 ~ 5,000

## Slide 19: Pipetman之使用

## Slide 20: 練習使用微量吸管
方法步驟：
1) 請取六支微量離心管，分別標上 A~F。
2) 以正確使用方法，依下表所列體積吸取d2H2O至各管中。
單位 mL | A | B | C | D | E | F
d2H2O | 300 | 820 | 50 | 180 | 18 | 8
d2H2O | 700 | 180 | 150 | 20 | 2 | 12
總體積 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20

## Slide 21: 練習使用微量吸管
3) 將管蓋蓋好，置入微量離心機，離心數秒使d2H2O集中
於管底。
◆ 離心管請注意要先平衡！
4) 將適當微量吸管之體積調整圈調至總體積處，以乾淨的微量吸管頭吸取管中的d2H2O ，並檢查：
(i) 微量吸管頭尖端是否剛好充滿d2H2O或留有一些空間？
(ii) 離心管中是否有d2H2O殘留？
◆ 若微量吸管功能正常並且操作正確，離心管中應無液體殘留，且微量吸管頭尖端剛好充滿溶液。

## Slide 22: 檢測微量吸管的準確度
1) 將 P1000, P200, P20 之體積調整圈旋轉至最高值 (即 1000, 200, 20)。
2) 天平上預先放置秤藥紙或秤藥盤並歸零。以微量吸管吸取蒸餾水，加在秤藥紙或秤藥盤上秤其重量。每支微量吸管重複五次，並記錄每一次得到的結果。
3) 由結果判斷你的微量吸管是否該校正維修了？

## Slide 23: 單位倍率符號表
單位倍率 | 符號 | 英文
1012 | T | tera
109 | G | giga
106 | M | mega
103 | k | kilo
102 | h | hecto
10 | da | deca
10-1 | d | deci
10-2 | c | centi
10-3 | m | milli
10-6 | μ | micro
10-9 | n | nano
10-12 | p | pico

## Slide 24
重量百分率濃度是指每100克溶液中所含溶質的克數：
    式中P：重量百分率濃度，wt ％
    w：溶質的重量，克
    W：溶液的重量，克
  例如5%的氯化鈉水溶液，表示每100克溶液中含有5克氯化鈉及95克的水。
重量百分率濃度(P, wt%)

## Slide 25
例題：水1000克，加入95%酒精100克，計算該酒精溶液之重量百分率濃度為？
  解：
  設95%酒精100克中，酒精重w克，則
  ∴w = 95克
  即95%酒精溶液每100克中含有酒精95克、水5克，加入1000克水中，則：

## Slide 26: 容(體)積莫耳濃度(M, mol/L)
容積莫耳濃度(molar concentration)是指每升溶液中所含溶質的莫耳數，通常以符號M表示，即容積莫耳濃度
    式中 M：容積莫耳濃度，mol/L、莫耳/公升
    n：溶質莫耳數
    V：溶液體積，公升
    w：溶質重量，克
    m：溶質分子量，克

## Slide 27
例題:
設硫酸溶液100mL ，其重量百分率濃度為20%。比重1.14，則其溶質莫耳數(mole)為？容積莫耳濃度(M)為？(H2SO4分子量=98.086)
解：
硫酸溶液為1000mL，則其重量=1000×1.14 = 1140克
    其中H2SO4含量 = 1140×20%=228克
    又H2SO4分子量= 98.086克
    溶質莫耳數(mole) ： 容積莫耳濃度(M)：
    =232.4mM

## Slide 28: 當量濃度(N)
當量濃度(normal concentration)是指每升溶液中所含溶質的克當量數，通常以符號N表示，即當量濃度：
    算式中N：當量濃度
    En：克當量數
    V：溶液體積，公升
    w：溶質重量，克
    E：溶質克當量

## Slide 29: 溶液配置
1M Tris base (Fw:121.14) | 
100% Glacial acetic acid | 
0.5M EDTA (pH8.0) | 
d2H2O | 
Final | 100mL
50X TAE
Final: 1M Tris-acetate (pH8.0),
25mM EDTA
加入5.71%Glacial acetic acid
以提供離子調整pH值
注意!須在抽風櫥使用!

## Slide 30: 溶液配置
Solution I
Final: 50mM glucose, 25mM Tris-HCl (pH 8),
10mM EDTA (pH 8)
注意!滅菌後再加入!
1M glucose | 
1M Tris-HCl (pH8.0) | 
0.5M EDTA (pH8.0) | 
d2H2O | 
Final | 100 ml

## Slide 31: 溶液配置
Solution III
3M potassium acetate 1.15% glacial acetate acid
5M Potassium acetate | 
100% Glacial acetic acid | 
d2H2O | 
Final | 100mL